實驗 4.2.4 路由器 show 指令

預估時間：30 分鐘

目的：

- 開始熟悉基本的路由器顯示指令

- 使用 show running-config 擷取 RAM 中路由器目前執行的組態

- 使用 show startup-config 檢視 NVRAM 中的備份組態檔

- 使用 show flash 與 show version 檢視 IOS 檔案資訊

- 使用 show interface 檢視路由器介面目前的狀態

- 使用 show protocol 檢視任何設定第 3 層協定目前的狀態

背景：

這個實驗可協助您熟悉路由器 show 指令。show 指令是路由器可用來收集資訊最重要的指令。show running-config (或是「show run」) 可能是唯一一個協助決定路由器目前狀態之最有價值的指令，因為其會顯示 RAM 中的作用中組態檔。show startup-config (或「show start」) 指令可顯示儲存在非揮發性或 NVRAM 中的備份組態檔。這個檔案會在路由器第一次以「reload」指令啟動或開機時，用來設定路由器。所有的詳細路由器介面設定都包含這個檔案中。

「show flash」指令是用來檢視可用與已使用的快閃記憶體量。快閃是儲存「Cisco 網路作業系統」(IOS) 檔案或影像之處。show arp 指令可顯示路由器的 IP 至 MAC 再至「介面」位址對應。show interfaces 指令顯示路由器上所有已設定介面的統計資料。Show protocol 指令顯示設定第 3 層協定 (IP、IPX 等) 的全域與介面特定狀態。

工具/準備工作：

開始實驗之前，您需要使用連接 roll-over 電纜之路由器控制台，將有 HyperTerminal 的 PC 連接至路由器。獨立或分組工作。開始這個實驗之前，您可能要閱讀《Networking Academy First Year Companion Guide》的第 13 章。您還應該複習《On-line》的第 4 章。請熟悉下列 show 指令：

- Show ?

- Show clock

- Show hosts

- Show users

- Show history

- Show arp

- Show flash

- Show running-config

- Show startup-config

- Show interface

- Show protocol

- Show version

必要資源：

- 有顯示器、鍵盤、滑鼠和電源線等的 PC

- PC 上安裝 Windows 作業系統 (Win 95、98、NT 或 2000)

- 設定用作路由器控制台存取的 HyperTerminal PE 程式

- PC 以 roll-over 電纜連接至「路由器」控制台連接埠

相關資料網站站台：

路由基本原理 
路由器的一般資訊 
2500 系列路由器 
1600 系列路由器
詞彙和頭字語 
IP 路徑協定 IOS 指令摘要 
新使用者初學 IP

步驟 1 - 登入路由器。

說明：連接路由器並登入。在提示時輸入密碼 cisco 。

步驟 2 - 輸入 help 指令。

作業：在路由器提示處打 (?) 以鍵入 help 命令。 
說明：路由器回應「使用者模式」中所有可用的指令。

1a. 路由器回應內容是什麼？

1b. 所有的路由器指令都可以在目前的提示中使用嗎？

2. show 是其中一個可用選項嗎？

步驟 3 - 顯示 show 指令的說明。

作業：輸入 show ? 指令 
說明：路由器回應使用者模式中的 show sub 指令。

3. 列出三種 (3) 使用者模式 show-sub 指令。

| 顯示 - 子 指令 | 說明 |
| --- | --- |

步驟 4 - 以 show version 指令顯示 IOS 版本與其它重要資訊。

作業：輸入 show version 指令。 
說明：路由器會傳回 RAM 中執行之 IOS 的相關資訊。

4. 以 show version 指令取得的資訊 - 回答下列問題：

a. 什麼是 IOS 版本？

b. 系統影像 (IOS) 檔的名稱為何？

c. 路由器 IOS 影像是從何處開機的？

d. 這個路由器使用的處理器 (CPU) 類型為何，又有多少 RAM？

e. 這個路由器有多少「乙太網路」介面？ 有多少個「序列」介面？

f. 路由器備份組態檔儲存在「非揮發性隨機存取記憶體」(NVRAM)。
這個路由器有多少 NVRAM？

g. 路由器作業系統 (IOS) 儲存在「快閃」記憶體。這個路由器有多少快閃記憶體 
？

h. 「組態」暫存器設定為何？

步驟 5 - 顯示路由器時間與日期。

作業：輸入 show clock 指令。 
說明：show clock 指令會顯示目前的時間與日期。

5. show clock可顯示什麼資訊？

步驟 6 - 顯示主機名稱與位址的快取清單。

作業：輸入 show hosts 指令。
說明：show hosts 指令會顯示主機與其所有介面 IP
位址的快取清單。

6. show hosts可以顯示什麼資訊？

步驟 7 - 顯示連接至路由器的使用者。

作業：輸入 show users 指令。
說明：show users 指令可顯示連接至路由器的使用者。

7. show users 可以顯示什麼資訊？

步驟 8 - show 指令緩衝區。

作業：輸入 show history 指令。
說明：show history 指令會顯示已輸入指令的歷史資料。

8. show history 可以顯示什麼資訊？

步驟 9 - 進入特權模式。

作業：a. 在使用者 EXEC 模式中，使用 enable 指令進入特權 EXEC 模式。 
b. 輸入啟用密碼 class。 
說明：從使用者 EXEC 模式進入啟動模式。

9. 
a. 您使用什麼指令進入該模式？



b. 您如何知道自已是在特權模式中？

步驟 10 - 輸入 help 指令。

作業：在路由器提示中輸入 show ? 指令。
說明：路由器回應「特權」模式中可用的 show sub 指令。

10. 
a. 路由器會對 show ? at the # 做何回覆？ 

b. 這個輸出結果與您從步驟 3 的使用者模式中得到的有何不同？

步驟 11 - 顯示路由器 ARP 表格。

作業：在路由器提示中輸入 show arp 指令。

步驟 12 - 顯示快閃記憶體的設備資訊。

作業：在路由器提示中輸入 show flash 。
說明：路由器會回應快閃記憶體與儲存於其中之 IOS 檔案為何的相關資訊。

12. 以 show flash記錄下列資訊。

a.可用與使用中的快閃記憶體有多少？



b. 儲存在快閃記憶體中的檔案為何？



c. 以位元組計算的快閃記憶體大小為何？

步驟 13 - 顯示作用中組態檔案的資訊。

作業：在路由器提示中輸入 show running-config (或 show run)。
說明：路由器會顯示其目前的設定資訊。

13. show run可以顯示的重要資訊為何？

步驟 14 - 顯示備份組態檔的資訊。

作業：在路由器提示中輸入 show startup-config (或 show start)。
說明：路由器會顯示儲存在 NVRAM 中之備份組態檔的資訊。

14. show start 可以顯示什麼重要資訊，以及保存這些資訊的位置？

步驟 15 - 顯示路由器上所有已設定介面的統計資料。

作業：在路由器提示中輸入 show interface 。
說明：路由器會顯示設定介面的相關資訊。

15a. 以 show interface 搜尋下列介面 Ethernet 0 的資訊：

1. 什麼是 MTU？



2. 什麼是 Rely？



3. 什麼是 Load？



4. 什麼是 Runt？



5. 什麼是 Giant？

15b. 以 Show Interface 搜尋介面 serial0 的資訊：

1. 什麼是 IP 位址與子網路遮罩？

2. 使用的資料鏈結層封裝為何？



3. 「Serial0 is up, line protocol is up」是什麼意思？

步驟 16 - 顯示路由器中設定的協定。

作業：在路由器提示中輸入 show protocol 。
說明：這個指令會顯示任何設定第 3 層
協定的全域與介面特定狀態。

16. 畫面上顯示什麼重要資訊？



17. 在路由器提示中輸入 exit 。